## Slide 1
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
1.OSPF Packet
□ Hello: OSPF neighbor를 형성하고 유지하는데 사용
[구성]
□ DDP (Database Description Packet)
: LSA(Link State Advertisement)가 저장되어있는 데이터베이스 내용을 요약한 패킷
□ LSR (Link State Request)
: DDP 패킷을 비교 후 자신이 없는 LSA정보가 있을 시 상세한 내용을 요청하는 패킷
□ LSU (Link State Update)
: LSR을 받거나 자신의 네트워크 상태가 변화할 때 라우팅 정보를 전송하는 패킷
□ LS Ack (Link State Acknowledgment)
: OSPF의 패킷을 정상적으로 수신했음을 알리는 패킷
Router ID | Area ID | Athentication | Stub area flag | DR
Subnet mask | Hello interval | Dead interval | Priority | BDR
Neighbor list |  |  |  | 

## Slide 2
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
2.OSPF State
□ Down State: Hello packet 교환이 없는 상태
□ Init State: 한쪽에서만 Hello packet을 보낸 상태
□ Two-way State: 자신의 Router ID값을 포함하여 Neighbor list를 보낸 상태
Hello
Neighbor list
x.x.x.x
x.x.x.x.
………….
Hello
Neighbor list
1.1.1.1
x.x.x.x.
………….
1.1.1.1
2.2.2.2
1.1.1.1
2.2.2.2
1.1.1.1
2.2.2.2

## Slide 3
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
2.OSPF State
□ Exstart State: Adjacent neighbor 성립단계
□ Exchange State: DDP 패킷 교환 후 Link state request list에 기록하는 단계
Hello
DDP
1.1.1.1
2.2.2.2
1.1.1.1
2.2.2.2
Hello
Router-ID
Router-ID
Master
Slave
DDP
LSAck
LSAck
Link state request list
- 업데이트 필요
Link state request list
- 업데이트 필요없음

## Slide 4
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
2.OSPF State
□ Loading State: 새로운 LSA를 업데이트 하는 단계
□ Full State: DDP가 일치한 상태
* OSPF 구성시 debug ip ospf adj 명령어를 통해서 네이버 상태 변화를 지속적으로 확인할 수 있다.
1.1.1.1
2.2.2.2
1.1.1.1
2.2.2.2
LSAck
LSU
LSR
DDP 일치 확인

## Slide 5
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
3.OSPF Network type
: RIP이나 EIGRP는 네트워크 타입별로 설정방식이 다른지 않다. 하지만 OSPF는 네트워크 타입별에 따라서
서로다른 설정방식 을 가지고 있다.
Network type | Neighbor | DR | Hello/Dead interval
Broadcast | 자동 | 선출 | 10/40
Point-to-point | 자동 | 없음 | 10/40
Point-to-multipoint | 자동 | 없음 | 30/120
Non-broadcast | 지정 | 선출 | 30/120

## Slide 6
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
4.OSPF Area
□ Router 구성
DR(Designated Router): 브로드캐스트 환경에서 동일한 에어리어에 소속된 경로에 대해서
LSA를 관리하기 위함.
ABR(Area Border Router):두개 이상의 에어리어에 소속된 에어리어 경계라우터
ASBR(AS Boundary Router):다른 라우팅 프로토콜이 네트워크가 연결된 라우터
□ OSPF 경로
Area 1
Area 0
RIP
DR
ABR
ASBR
R1
R2
R3
R4
192.168.1.1
192.168.100.1
경로타입 | 코드 | 우선순위 | 내용
에어리어 내부경로 | O | 1 | 동일 에어리어에 소속된 경로
에어리어간 경로 | O IA | 2 | 다른 에어리어에 소속된 경로
도메인 외부경로 | O E1 | 3 | 변동 코스트값을 가지는 외부경로
 | O N1 | 4 | 변동 코스트 값을 가지는 NSSA 외부경로
 | O E2 | 5 | 고정 코스트값을 가지는 외부경로
 | O N2 | 6 | 고정 코스트 값을 가지는 NSSA 외부경로

## Slide 7
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
4.OSPF Area
□ OSPF 경로
E1 경로
E2 경로
N1 경로
N2 경로
OSPF
RIP
Cost:80
Cost:160
OSPF
RIP
Cost:80
Cost:80
OSPF
RIP
Route:0.0.0.0/0 Cost:80
Cost:160
1.1.1.0/24
2.2.2.0/24
1.1.1.0/24
2.2.2.0/24
1.1.1.0/24
2.2.2.0/24
OSPF
RIP
Route:0.0.0.0/0 Cost:80
Cost:80
1.1.1.0/24
2.2.2.0/24

## Slide 8
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
4.OSPF Area
□ OSPF Stub-Area
Stub Area 구성시 조건
1. 백본 에어리어는 스텁에어리어가 될 수 없다.
2. 트랜짓 에어리어는 스텁에어리어가 될 수 없다.
3. 스텁에어리어 내부에 ASBR을 둘 수 없다. (NSSA는 예외)
종류 | 차단 경로
스텁 에어리어 | E1, E2
완전 스텁 에어리어 | E1, E2, IA
NSSA | E1, E2
NSSA 완전 스텁 에어리어 | E1, E2, IA
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
Area 1
Area 0
Area 4

## Slide 9
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
4.OSPF Area
□ OSPF Stub-Area
[Stub area 미설정]
[Stub area 설정] – area n stub
[Totally Stubby Area 설정] – area n stub no-summary
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
Area 1
Area 0
Area 4
O IA 2.2.2.0/24 경로
O IA 3.3.3.0/24 경로
……………..
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
Area 1
Area 0
Area 4
O IA 2.2.2.0/24 경로
O*IA 0.0.0.0/0 경로
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
Area 1
Area 0
Area 4
O*IA 0.0.0.0/0 경로

## Slide 10
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
4.OSPF Area
□ OSPF NSSA(Not-So-Stubby Area)
[NSSA 설정] – area n nssa default-information-originate
[NSSA Totally stubby area 설정] – area n nssa no-summary
[NSSA N1/N2경로 차단] – area n nssa no-redistribution
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
Area 1
Area 0
RIP
O IA 2.2.2.0/24 경로
O N2 3.3.3.0/24 경로
O*N2 0.0.0.0/0 경로
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
Area 1
Area 0
RIP
O N2 3.3.3.0/24 경로
O*N2 0.0.0.0/0 경로
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
Area 1
Area 0
RIP
O*N2 0.0.0.0/0 경로

## Slide 11
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
5.OSPF LSA Type
□ LSA Type 구성
: LSA는 에어리어 별로 관리되며 각 LSA Type별로 서로 다른 내용을 가지고 있다.
각 LSA는 Area의 구성 방식 및 인터페이스 타입에 따라 LSA type 또한 달라진다.
타입 | 이름 | 생성 라우터 | 내용 | 확인 명령어 | 전송 범위
1 | Router | 모든 라우터 | 인터페이스 상태 | Router | Area
2 | Network | DR | DR과 연결된 라우터 ID | Network | Area
3 | Summary | ABR | 타 에어리어 네트워크 | Summary | Area
4 | Summary | ABR | ASBR 라우터 ID | Asbr-summary | Area
5 | AS-external | ASBR | 외부 네트워크 | External | AS
7 | AS-external | NSSA ASBR | NSSA 외부 네트워크 | Nssa-external | AS

## Slide 12
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
5.OSPF LSA Type
□ LSA 내용
OSPF Router with ID ① (192.168.2.1) (Process ID 1)
Router Link States (Area 1)
LS age: 1746 Options: (No TOS-capability, DC) ② LS Type: Router Links ③ Link State ID: 192.168.1.100 ④ Advertising Router: 192.168.1.100 LS Seq Number: 80000003 Checksum: 0xCE9 Length: 36 ⑤ Number of Links: 2
⑥ Link connected to: a Transit Network ⑦ (Link ID) Designated Router address: 192.168.1.200 ⑧ (Link Data) Router Interface address: 192.168.1.100 Number of TOS metrics: 0 ⑨ TOS 0 Metrics: 64
① LSA를 만든 라우터 ID ② LSA의 이름 ③ 링크상태 ID
④ LSA를 광고한 라우터 ID ⑤ LSA 생성된 갯수
⑥ 링크타입 ⑦ 링크ID (DR의 인터페이스 IP) ⑧ 링크데이터 (DR이 연결된 자신의 IP) ⑨ 해당 링크 코스트

## Slide 13
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
6.OSPF 추가기능
□ 네트워크 축약
: 스텁 에어리어로 구성할 수 없는 백본 에어리어의 경우 네트워크 축약을 통하여 라우팅 테이블 감소.
- ABR에서 축약 [area n range (network) (subnetmask)]
- ASBR에서 축약 [summary-address (network) (subnetmask)]
1.1.1.0 /24
1.1.2.0 /24
1.1.3.0 /24
1.1.4.0 /24
축약
1.1.1.0/30
1.1.1.0 /24
1.1.2.0 /24
1.1.3.0 /24
1.1.4.0 /24
축약
1.1.1.0/30
ABR
ASBR

## Slide 14
Routing protocol
OSPF (Open Shortest Path First)
6.OSPF 추가기능
□ Virtual-link
: OSPF의 모든 에어리어는 반드시 백본 에어리어와 직접 접속되어야 한다는 조건을 만족할 수 없을 시
Virtual-link 기능을 사용하여 해결할 수 있다.
□ Demand circuit
: 다수의 라우팅 테이블 유지시 해당 테이블을 유지하기 위한 hello packet 또는 LSA refresh현상이
지속적으로 발생하게 된다. 해당 패킷의 생성량이 많아질수록 해당 데이터를 처리하는 네트워크 장비의
CPU, 인터넷 속도등에 큰 영향을 줄 수 있다. 해당 문제점을 방지하기 위해 demand circuit기능을
이용하여 방지할 수 있다.
Area 0
Area 1
Area 2
Virtual-link
LSA
Hello
평상시 hello packet/LSA fresh
발생하지 않음.
토폴로지의 변화 감지시 hello pack
또는 LSA 전송