## Slide 1
OSPF 따라잡기
김기태 김소영 황정윤

## Slide 2
목차
개요 – OSPF란?
토폴로지 설명 – 전체적인 그림
PacketTracer로 구축하기

## Slide 3
개요
개요 – OSPF란?
OSPF 프로토콜은 RIP (Routing Information Protocol)를 대체하기
위해 개발된 라우팅 프로토콜.
네트워크가 발달할수록 (최적의 경로를 위해 홉 수 측정에만 의존하는)
RIP을 적용하는 것이 어렵게 됨.
OSPF가 RIP보다 나은 이유 중 제일 큰 이유는 대형 네트워크
구축에 있어서 빠른 확장성과 수렴성 보장.

## Slide 4
Packet
토폴로지 설명 – 전체적인 그림

## Slide 5
Packet
토폴로지 설명 – 전체적인 그림
장치 | Interface | Ip 주소 | 서브넷마스크
ISP | Fa0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.248
 | Lo 0 | 188.46.37.254 | 255.255.255.252
R1 | Fa0/0 | 10.10.10.3 | 255.255.255.248
 | Lo 0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.192
 | Lo 1 | 192.168.1.161 | 255.255.255.240
R2 | Fa 0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.248
 | Lo 0 | 192.168.1.65 | 255.255.255.192
 | Lo 1 | 192.168.1.129 | 255.255.255.224

## Slide 6
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
라우터와 스위치 삽입
Notes: 1. 라우터와 스위치 삽입

## Slide 7
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
각 장치마다 물리장치 삽입
Notes: 1. 라우터와 스위치 삽입

## Slide 8
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
-라우터와 스위치 연결.
Notes: 선연결

## Slide 9
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
Router>en
Router#conf t
1. 라우터 호스트 네임 설정
Router(config)#hostname ISP
2. DNS lookup 비활성화
ISP(config)#no ip domain lookup
3. 특권실행모드 암호 설정
ISP(config)#enable secret cisco
- 각 라우터별 기본설정 수행.
Notes: 각 라우터별 기본 설정 수행하기 ISP, R1 R2

## Slide 10
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
ISP(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character ‘#’
Hello#.
ISP(config)#line con 0
ISP(config-line)#password cisco
ISP(config-line)#logging synchronuous
ISP(config-line)#exec-timeout 0 0
ISP(config-line)#login
ISP(config-line)#line vty 0 4
ISP(config-line)#password cisco
ISP(config-line)#login
ISP(config-line)#exit
ISP(config)#
6. VTY연결 암호 설정
4. Message-of-the-day배너 설정
5. 콘솔 연결 암호설정
Notes: 각 라우터별 기본 설정 수행하기 ISP, R1 R2

## Slide 11
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
ISP# conf t
ISP(config)# interface fa 0/0
ISP(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.248
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# interface loopback 0
ISP(config-if)# ip address 188.46.37.254 255.255.255.252
ISP(config-if)# end
ISP#
- 각 라우터 시리얼주소, 이더넷주소 설정.
Notes: 각 라우터 시리얼주소와 이더넷주소 설정하기.

## Slide 12
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
R1# conf t
R1(config)# interface fastethernet 0/0
R1(config-if)# ip address 10.10.10.3 255.255.255.248
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
R1(config-if)# interface loopback 1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.161 255.255.255.240
R1(config-if)# end
- 각 라우터 시리얼주소, 이더넷주소 설정.
Notes: 각 라우터 시리얼주소와 이더넷주소 설정하기.

## Slide 13
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
R2# configure terminal
R2(config)# interface fastethernet 0/0
R2(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.248
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# interface loopback 0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.65 255.255.255.192 R2(config-if)# interface loopback 1
R2(config-if)# ip address 192.168.1.129 255.255.255.224 R2(config-if)# end
- 각 라우터 시리얼주소, 이더넷주소 설정.
Notes: 각 라우터 시리얼주소와 이더넷주소 설정하기.

## Slide 14
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
OSPF 활성화
설정이 끝나면 특권 실행 모드로 돌아감
루프백과 스위치에 네트워크를 광고하기
위해 라우터 설정.
-OSPF 활성화.
Notes: Configuring basic OSPF(ISP) =>여기에 기본 ospf 왜하는지(또는)어떻게하는지 설명들어갔음 좋겠음 pdf처럼

## Slide 15
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
ospf 업데이트에서 LAN 0.0.0.63 의 네트워크를 광고하기 위해 설정
ospf 업데이트에서 LAN 0.0.0.15 의 네트워크를 광고하기 위해 설정
ospf 업데이트에서 LAN 0.0.0.63 의 네트워크를 광고하기 위해 설정
ospf 업데이트에서 LAN 0.0.0.31 의 네트워크를 광고하기 위해 설정
Notes: Configuring basic OSPF(R1,R2)

## Slide 16
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
- “show ip ospf neighbor” 사용해 라우터의 변경된 ID 를 확인하기
Notes: Ospf 확인하기 show ip ospf neighbor명령어로

## Slide 17
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
변경된 라우터 ID효과를 보기위해 재시작(reload) 하거나
“clear ip ospf process”명령어를 사용한다.
Notes: Looks like our adjacencies have formed just as we intended

## Slide 18
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
DR과 BDR을 결정하기 위해 OSPF 우선순위(priority) 사용하기.
priority명령어로 DR과 BDR을
설정해주는데 DR설정을 안하면
동일네트워크에서 중복된 lsa, ack가 많이
발생해서 네트워크 부하가 심해짐
Notes: Meeting the DR/BDR requirements

## Slide 19
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
OSPF 우선순위 결정
Router-id는 설정 후 OSPF가 동작하게 되면 OSPF 운영중에 변경이 불가능한데,
만약 변경하고자 한다면 ‘clear ip ospf process’ 커맨드를 사용하여 OSPF를
리셋해 주어야 한다.
-OSPF 우선순위 결정, 프로세스를 재시작.
Notes: Looks like our adjacencies have formed just as we intended

## Slide 20
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
- OSPF와 ROUTE의 상태를확인
- Show ip ospf intterface fa0/0
- Show ip route
Notes: Show IP OSPF / ROUTE

## Slide 21
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
- OSPF와 ROUTE의 상태를확인
- Show ip ospf intterface fa0/0
- Show ip route
Notes: Show IP OSPF / ROUTE

## Slide 22
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
라우터에 정적 기본 경로를 설정한다.
ISP 에 대한 출구 인터페이스 링크를 시뮬레이션 하도록
설정된 루프백 주소를 사용한다.
라우터로부터 전송되는 OSPF 업데이트에 정적 경로를
포함시키기 위해 사용한다.
-OSPF 기본 경로를 재분배.
Notes: Looks like our adjacencies have formed just as we intended

## Slide 23
토폴로지
PacketTracer로 구축하기
- OSPF가 잘작동하고 있는지 확인 –”SHOW IP ROUTE”
Notes: Verify default route on ISP router