## Slide 1
Network
컴퓨터공학부
OSPF
201095012
김민석
201095052
장동한
201195017
김성훈

## Slide 2
목차
Network의 구성요소
OSPF 설명 & 특징
OSPF 패킷트레이서 설명
1
2
3

## Slide 3
Network
MUST HAVE KNOW
Dynamic
Routing Protocol
Dynamic
Dynamic
RIP
OSPF
EIGRP
IGP
EGP
Routing Protocol
STATIC
EGP, IGP

## Slide 4
OSPF
SPECIFICATION
IETP 표준
EIGRP와는 다르게 CISCO라우터가 아니더라도 모든 라우터들이 지원을 하는 프로토콜이다.
AREA
네트워크를 AREA라는 단위로 나누어 적은 수의 Routing Table 계산.
즉 네트워크 부하를 줄일 수 있다.
LSA
많은 네트워크 환경에 대해서 정보를 제공한다.
Link-State-Advertisement
SPF
Metrix 대신 대열폭을 기반으로 한 최적의 경로를 사용한다.
(Shortest-Path-First)
TIME
OSPF는 *컨버전스 타임이 즉각 이루어지므로 네트워크에 변경된 정보를 즉시 알려준다.
*컨버전스 타임 :라우터가 라우팅 정보를 업그레이드 할 때 걸리는 시간 RIP은 크게, OSPF는 작게 나온다.

## Slide 5
최종 완성된
패킷트레이서를
토대로
설명 하도록
하겠습니다.

## Slide 6
Step.1 Add IP addressing ( Pass )
Step.2 Configure OSPF on the router’s
R1(config)#router ospf 1 : 명령어를 통해서 configuration
으로 진입합니다.
R1(config-router)# :ospf의 configuration으로 들어온다면
(config-router)라는 커맨드가 뜨게 됩니다.
R1(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
: Network-address,와 wildcard-mask,를 사용합니다. 이것은 EIGRP와 같은 방식이다. 그리고 마지막으로 area를 사용합니다. 토폴로지를 설명 할 때는 주로 0을 사용합니다.
Step.2 Configure OSPF on router

## Slide 7
AREA 0 : 중심이 되는 AREA
AREA 0
AREA 2
ABR : AREA 와 AREA 사이에 있는 라우터. Backbon Area 라고도 한다.
Multi Area

## Slide 8
AREA 0
AREA 1
AREA 3
Multi Area

## Slide 9
Step.3 Use Virtual-link area
Virtual-link란 ?
다른 hop에 위치한 area에 대하여 말 그대로 가상의 연결을 시켜줌으로써 area의 제한된 정보를 받아올 수 있도록 neighbor을 맺어주는 기술입니다.
R1(config)#router ospf 1
area x virtual link y.y.y.y
: x는 virtual-link시킬 라우터와 direct로 연결된 area 번호이고,
y는 driect로 연결된 상대방의 router-id이다.
R1(config)#show ip ospf neighbor
: 설정한 후 위 명령어를 통하여 virtual-link가 제대로 맺어졌는지 확인을 해야 합니다.
Step.3 Use Virtual-link area

## Slide 10
AREA 0
AREA 1
AREA 3
여기서 잠깐! AREA3은 AREA0에 직접적으로 연결이 되어있지 않기 때문에 가상링크
(Virtual Link)를 통해 연결해야 됩니다
R2에서
AREA1(사이의 ARAE) Virtual link 2.2.2.2(상대방 라우터 ID)
R9에서
AREA1(사이의 ARAE) Virtual link 1.1.1.1(상대방 라우터 ID)

## Slide 11
Router 2
Router 9
Show run으로 실행 후 Router 2와 Router 9을 확인 해본 결과입니다.

## Slide 12
Step.4 Use DHCP(자동할당 )
DHCP(자동할당)란 ?
TCP/IP통신을 실행하기 위해 필요한 설정정보를 자동적으로 할당하고 관리하기 위한 통신규약
ip dhcp pool router(pool 이름)
: network 172.16.40.0 255.255.255.0(할당할 주소 범위)
default-router 172.16.40.10 (게이트웨이 주소)
ip dhcp excluded-address 172.16.40.10
(172.16.40.10은 게이트웨이 주소이기 때문에 할당하면 안됨)
게이트웨이는 할당되면 안되기 때문에 제외시키는 것입니다.
Step.4 Use DHCP(자동할당)

## Slide 13
Default Gateway router에서 입력 후 show run으로
확인한 모습입니다.

## Slide 14
Step.5 Use Redistribute
Redistribute란 ?
라우팅 프로토콜이 다른 A와 B라우터에서, A의 라우팅 테이블정보를 B 라우터에게도 공유하는 의미입니다.
redistribute ospf 1 metrix 1544 2000 255 1 1500
metrix 뒤의 5개 숫자는 eigrp 의 매트릭스 값
차례대로 bandwidth, delay, reliability load MTU maximum size
reuter ospf 1
redistribute eigrp 100 subnet
Step.5 Use Redistribute

## Slide 15
EIGRP 100
EIGRP 200
AREA 4
router eigrp 100
redistribute ospf 1 metrix 1544 2000 255 1 1500
metrix 뒤의 5개 숫자는 eigrp 의 매트릭스 값
차례대로 bandwidth, delay, reliability load MTU maximum size
reuter ospf 1
redistribute eigrp 100 subnet
재분배는
EIGRP OSPF의 경계인
R5 라우터에서 합니다.

## Slide 16
Show run으로 실행 후
Router 13을
확인 해본 결과입니다.
Step.3 Use Redistribute

## Slide 17
EIGRP 100
EIGRP 200
AREA 4
왼쪽과 오른쪽 eigrp
번호가 다르므로
redistribute(재분배)를
해주어야 합니다.
eigrp 100
redistribute 200
eigrp200
redistribute 100

## Slide 18
Show run으로 실행 후
Router 13을 확인 해본
결과입니다.
Step.3 Use Redistribute
Router 13