## Slide 1: Computer Network

## Slide 2: Contents
Topology
VLSM
OSPF
RIP
EIGRP
Redistribute

## Slide 3: Topology
하나의 회사를 가상으로 제작

## Slide 4: VLSM
172.16.0.0 망을 Subnetting 해서 사용
각 부서의 IP는 30개 씩 부여
(Subnetmask 255.255.255.224)
중 앙 - 172.16.0.32 망
경영지원팀 - 172.16.0.64 망
I T 팀 - 172.16.0.96 망
회 계 팀 - 172.16.0.128 망
해 외 팀 - 172.16.0.160 망
영 업 팀 - 172.16.0.192 망
임 시 망 - 172.16.0.0 망
각 라우터를 잇는 IP는 2개 부여
(Subnetmask 255.255.255.252)
중앙 - 경영 172.16.0.224 망
중앙 - IT 172.16.0.228 망
중앙 - 회계 172.16.0.232 망
중앙 - 해외 172.16.0.236 망
경영 - 영업 172.16.0.240 망

## Slide 5: OSPF
중앙라우터의 OSPF설정 내용이며, 각 부서의 라우터가 연결 되어있으며, Backbone area 역할을 함.
해외팀의 라우터로 Backbone area와 area 4를 가짐

## Slide 6: OSPF
백본 area에서 area 3 정보가 보이지 않고, area 3에서도 Backbone area의 정보가 보이지 않기 때문에 Virtual – link 명령어를 사용함

## Slide 7: OSPF
경영지원팀의 라우터이며, Backbone area와 area 1, 2를 가지며, 영업팀 정보를 Virtual-link 함.
영업팀의 라우터이며, area 2와 3를 가지며, Backbone area의 정보를 가져오기 위해 경영지원팀의 라우터와 Virtual – link를 함.

## Slide 8: OSPF
Virtual – link 전의 중앙 라우터의 라우팅 테이블
Virtual – link 후 영업팀의 망이 생김

## Slide 9: RIP
회계팀을 RIP으로 구성했는데 VLSM을 지원하지 못하기 때문에 위와 같이 Version 2를 줌.
자동 축약을 취소하기 위해 no auto-summary 명령어를 사용.

## Slide 10: EIGRP
IT팀은 EIGRP로 구성하였습니다. AS넘버는 1로 주었고, 수동축약을 위해 Wildcardmask를 입력했으며, 위 RIP과 같이 자동 축약도 취소함.

## Slide 11: RIP, EIGRP
라우팅 프로토콜이 달라 RIP과 EIGRP 정보가 뜨지 않음.

## Slide 12: Redistribute
재분배 시에 홉수를 결정하는 것.
위의 설정은 1홉으로 되어있음.
재분배를 하고 난 뒤에 Classful로 설정됨

## Slide 13: Redistribute
Metric Bandwidth(대역폭) Delay(지연) Reliability(신뢰성) Load(부하) MTU(최대전송단위) 값을 넣어 재분배(전부 Default)
위 RIP과 같이 재분배를 하고 난 뒤에 Classful로 설정됨

## Slide 14: Redistribute
재분배 후에 IT팀과 회계팀의 정보가 생겼음.

## Slide 15: 무선
무선 공유기를 사용해 스마트폰과 연결 하였으며, IP주소는 DHCP로 자동으로 부여함.

## Slide 16: 서버
스마트폰에서 접속한 서버이며 IT팀 망에 속해있다.

## Slide 17
Thank you